1.调通电源变压电路

a.正在打板，等待调试

2.搭建单片机开发环境
a.用win开发还是用linux开发？linux
b.搭建开发环境 ok
c.写好驱动程序 1.usart OK
        2.TIM1 PWM OK
        3.ADC ok

d.约定与上位机的通信协议 --------调试大概完成

主机下发 / 和从机汇报	开始	设备号	功能码	数据	校验	结束
	0XAF	8bit	8bit	32bit	8bit / （待定）	0XEF

设备号：主机为0XFF，从机为0X00到0XFE
功能码：设置电流值0X01，设置采样间隔0X02
数据： 电流值实际为ADC采样的格数 小端存储
        时间间隔最小为100us最大为100ms

设置目标电流值	0XAF	0X01	0X01	0xXXXXXXXX	0X00	0XEF

设置采样间隔	0XAF	0X01	0X02	0xXXXXXXXX	0X00	0XEF

从机ACK	0XAF	0X01	0XAA	0x55555555	0X00	0XEF

主机ACK	0XAF	0XFF	0X55	0xAAAAAAAA	0X00	0XEF

e.PID控制算法 1. 暂时写好大概，待测试

3.开发QT界面
a.检测通信COM口
b.设定电压值输入框图
c.读取反馈的电压值显示出来
d.校准电压与力的功能界面
…..